## Slide 1: 低資源客語 TTS：入聲時長建模進度
C 時長建模 · D 波形邊界驗證 · E 感知評估 · F 入聲分組｜2026 年 10 月
Notes: 這幾天的進度：時長建模 C2 完成三種子驗證、波形量測、C3 診斷與一次負面結果、線上聽測上線。

## Slide 2: 成果：C2 在兩個腔調都穩定變好
−3.9 ms
入聲誤差 ET-VDE
6 / 6 次訓練都下降
+0.11
入聲長短相關 ρ
6 / 6 次訓練都上升
−0.11 dB
音質 MCD
5 / 6 次改善
2 份
線上聽測
四縣、海陸各一份
平均值：四縣、海陸 × 訓練種子 1234 / 123 / 2026，共 6 次；皆為 C2 − baseline、第 40000 步、波形量測
Notes: 三個種子、兩個腔調，一共 6 次訓練，入聲誤差和相關都一致改善，音質 5 次改善、1 次持平。

## Slide 3: 量法修正：attention 會誤判「入聲太長」
Chart: 海陸 baseline 的時長偏差（ms）
| 入聲偏差 | 舒聲偏差 | 入聲 − 舒聲
attention 量 | 20.4 | 9.4 | 11
從波形量（D1） | -1.5 | -5.7 | 4.2
+20 → −1.5 ms
attention 把 blank 算進母音，看起來偏長；直接量合成波形其實幾乎準確
四縣、海陸都一樣 → 之後一律用波形量
D1：合成音再用 MFA 對齊量母音時長；C2 的 attention 量與波形量相關 r = 0.90
Notes: 這是最重要的方法論發現：原本以為 baseline 入聲太長，其實是量法造成的假象。

## Slide 4: 方法 C2：用 MFA 時長監督訓練
真人錄音
MFA 對齊
得到音素邊界
轉成 frame 數
每個音素
對應幾個 frame
Matcha 訓練
時長預測器
學 MFA 時長
合成 → 再量
MFA 對齊合成音
算時長指標
baseline：時長由模型訓練時自己對齊（MAS）；C2：直接用 MFA 時長監督，其餘設定相同
Notes: C2 只改時長的監督來源，模型、資料量、步數都一樣，所以比較是公平的。

## Slide 5: C2 結果：6 次訓練的入聲誤差都下降
Chart: 入聲時長誤差 ET-VDE（ms，越低越好）
| 四縣 1234 | 四縣 123 | 四縣 2026 | 海陸 1234 | 海陸 123 | 海陸 2026
baseline | 28 | 26 | 26.8 | 27.9 | 27.5 | 28.2
C2 | 22.1 | 23.7 | 22.8 | 24.6 | 23.6 | 24.3
訓練 | Δρ | ΔMCD | 守門
四縣 1234 | +0.14 | −0.11 | ✓
四縣 123 | +0.08 | −0.11 | ✗ 舒聲 +7.6
四縣 2026 | +0.13 | −0.16 | ✓
海陸 1234 | +0.09 | −0.17 | ✓
海陸 123 | +0.10 | −0.15 | ✓
海陸 2026 | +0.12 | +0.02 | ✗ F0 +0.07
守門：舒聲偏差增加 ≤ 5 ms、MCD 增加 ≤ 0.1 dB、F0 增加 ≤ 0.05 st；兩次未過都照實報告
Notes: 主要標準（ET-VDE 下降、ρ 上升）6/6 通過；守門有兩次沒過，幅度都不大。

## Slide 6: 剩下的問題：停頓前的母音唸太長
Chart: C2 舒聲時長偏差（ms，波形量測）
| 四縣 | 海陸
非停頓前 | 0.9 | -2.6
停頓前 | 11.3 | 14.5
訓練目標沒問題
停頓前的 MFA 時長 ≈ 參考值
是時長預測器學偏
訓練句、測試句、波形都偏長
非停頓前其實準
母音本身誤差約 0 ~ −4 ms
診斷工具 c3_target_check：把偏差拆成 訓練目標 / blank 靜音 / 預測器 / 取整（取整固定 +6~8 ms）
Notes: 拆解後確定：停頓前偏長來自時長預測器本身，不是資料轉換的錯。

## Slide 7: C3a 推論時縮放：沒有成功（負面結果）
Chart: 停頓前舒聲偏差（ms，波形量測）
| 四縣 | 海陸
C2 | 11.3 | 14.5
C3a（停頓前 × s_pp） | -11.2 | 9.5
為什麼失敗：驗證集和測試集偏長程度差很多
停頓前偏長 | 驗證集 | 測試集
四縣 | +22.6 | +6.3
海陸 | +3.4 | +12.7
拉長多少隨錄音而變 → 單一係數無法搬到新句子
s_pp 只用驗證集估（四縣 0.89、海陸 0.98）；句末 vs 句中停頓前的比例三個集合都相近，不是原因
Notes: 這是一次有效的負面結果：推論時用固定係數校正停頓前，換到別的句子集合就不準。

## Slide 8: 入聲分組（F1）：哪一類還不準
Chart: C2 入聲母音偏差（ms，正值 = 太長）
| -b 韻尾 | -d 韻尾 | -g 韻尾 | 陰入 | 陽入
四縣 | -1.4 | -4.4 | -2.9 | 0 | -10
海陸 | 13.4 | 4.1 | -7.9 | -0.9 | 3.5
四縣 陽入
−10 ms
偏短，種子 1234
海陸 -g
−8 ms
偏短
海陸 -b
+13 ms
只有 29 個，先不下結論
波形量測、種子 1234、測試集 100 句；調類依各腔調對應（四縣陰入 2 / 陽入 5，海陸相反）
Notes: 大部分類別都在 ±5 ms 內；四縣陽入和海陸 -g 是下一步要特別看的。

## Slide 9: E2 線上聽測：長輩點連結就能做
LINE 傳連結
點開就能聽
手機作答
大字大按鈕
兩段聽完才能選
自動回收
每答一題就存進
Google 試算表
分析
CMOS + 交叉重抽 CI
自動排除亂答
比較 | 題數 | 時間 | 問題 | 狀態
baseline vs C2 | 30 + 2 檢查題 | 約 14 分鐘 | 整體自然度、入聲自然度（7 點） | 海陸已上線、四縣上傳中
海陸：hakka-hailu-tests.netlify.app；兩段都是模型合成，左右順序隨機，答案對照表只在研究者手上
Notes: 設計給不熟手機的長輩：不用下載、不用回傳檔案，中途離開會自動接續。

## Slide 10
後續進度
1. E2 聽測
先找 3–5 人試聽
再正式招募
2. D3 專家手標
約 60 個入聲字
驗證 MFA 量測
3. C3b 改模型
依聽測結果決定
是否修停頓前
4. 整理論文
C2 主結果
量法發現、負面結果
D3 特別看句末入聲：MFA 在「不除阻塞音 + 靜音」交界最可能不準
Notes: 下一步先做聽測；C3b 要不要做，看聽者是否聽得出停頓前拖長。